Приложение 6

к приказу Федерального агентства водных ресурсов

от 20 декабря 2011 г. № 313

Аналитический отчет по прохождению

половодья и паводков 2012 года

1.Введение (основные бассейны рек в зоне деятельности Нижне-Обского БВУ, тип питания рек, населенные пункты и количество населения проживающего в непосредственной близости).

В зоне деятельности Нижне-Обского БВУ расположены бассейны рек Обь, Иртыш (Тобол, Тура, Исеть, Пышма, Ишим), Северная Сосьва, Таз, Пур, Надым, Полуй, Щучья. Речная сеть принадлежит бассейну Карского моря.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - ЯНАО) представлена реками Обь, Таз, Пур, Пякупур, Яйваседапур, Надым, Полуй, Щучья.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу (далее - ХМАО) - бассейн р. Обь, Иртыш.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Тюменской области - бассейн р.Иртыш: Тобол, Тура, Исеть, Тавда, Пышма, Ишим.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Свердловской области принадлежит бассейнам рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа и Сылва.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Челябинской области - бассейны рек Тобол, Кама, Урал.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Курганской области расположена в бассейне реки Тобол, и лишь часть восточных районов области относится к бассейну р. Ишим, являясь  бессточной зоной, и незначительная территория – к бассейну реки Иртыш (р. Вагай).

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Омской области - бассейн рек Иртыш, Ишим, Тара, Омь, Уй.

Основным источником питания рек являются талые снеговые воды. Участие дождевых и подземных вод в питании рек различно по территориям. Доля грунтового питания рек особенно низка в тундре и лесотундре, где распространена сплошная вечная мерзлота, а также на горных реках.

Следовательно, по преобладающему источнику питания, определяющему их половодье, реки относятся к типу преимущественно снегового питания (когда его доля составляет более 50 % объема годового стока), либо к рекам смешанного питания, с преобладанием снегового, доля которого, однако, не превышает 50 % объема годового стока.

Во внутригодовом режиме стока рек четко выделяется три периода: весенне-летнее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и продолжительная низкая зимняя межень.

Основной фазой водного режима всех рек территории, несмотря на различия в условиях питания и формирования стока, является весенне-летнее половодье.

Во время половодья проходит не только основной объем  годового стока рек, но и, как правило, наблюдаются максимальные расходы и уровни воды.

Большая протяженность территории с севера на юг и связанные с этим известные природно-климатические различия обусловили разнообразие форм половодья, различия сроков его прохождения и продолжительности.

Населенные пункты и количество населения проживающих в зоне негативного воздействия вод.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в районах возможного подтопления при возникновении ледовых заторов во время прохождения весеннего паводка в 2012 году может оказаться 4 населенных пункта, 7 объектов,  135 домов с количеством проживающего населения 3 528 человек.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа в зоне возможного подтопления могло оказаться 26 населенных пунктов, 1866 жилых домов с количеством проживающего населения 9 064 человек.

На территории Тюменской области негативному воздействию вод подвержено 57 населенных пунктов с количеством проживающего населения 170,628 тыс. человек.

На территории Свердловской области негативному воздействию вод подвержено 72 населенных пункта с количеством проживающего населения 60 тыс. человек.

На территории Курганской области негативному воздействию вод подвержено 254 населенных пункта с количеством проживающего населения 104,3 тыс. человек.

На территории Челябинской области негативному воздействию вод подвержено 19 населенных участков с количеством проживающего населения 120,64 тыс. человек.

На территории Омской области негативному воздействию вод подвержено 17 населенных пунктов с количеством проживающего населения 52,58 тыс. человек.

2. Прогноз половодья – 2012 года по бассейнам основных рек Российской Федерации

По прогнозу высших уровней воды в период прохождения весеннего половодья 2012 года, весеннее половодье ожидалось на уровне среднемноголетних.

Высшие прогнозируемые уровни воды весеннего половодья  на реках юга Тюменской области, ожидались на 1,0-2,0 ниже нормы.

Выход воды на пойму ожидался по р.р. Тобол, Тавда и Иртыш на территории Уватского района. По р.Иртыш  выход воды на правобережную незаселенную пойму.

На всем протяжении р. Ишим, от границы с Республикой Казахстан до устья, выход воды на пойму не ожидался.

По прогнозу Северо-Казахстанского центра гидрометерологии ожидаемые величины объема воды в период прохождения весеннего половодья в Сергеевском водохранилище 900-1500 млн. м3, норма 1296 млн.м3.

Интервал ожидаемых величин уровня воды р. Ишим-г. Петропавловск ожидался в пределах нормы (норма 738см).

Слои стока весеннего половодья 2012 года на большей территории Свердловской области ожидались на 30-50% меньше средних многолетних величин.

Максимальные уровни воды на реках области прогнозировались ниже средних многолетних значений: в центральной части на реках Тура, Ница (г.Ирбит), на 1,0-1,5 м, на реках западного склона области на 0,8-1,3 м, на северных реках на 0,5-1,0 м.

В случае возврата холода в период снеготаяния, выпадения осадков около и меньше средних многолетних значений, максимальные уровни воды на отдельных бассейнах могли оказаться близкими к нижнему пределу интервала ожидаемых значений. В случае дружной весны и выпадения большого количества осадков (особенно в период формирования пиков половодья), накопленные влагозапасы могут попасть в речную сеть без существенных потерь и привести к более высоким уровням воды. В 2012 году вероятность того, что уровни воды за счет дождевого стока могут оказаться около верхнего предела интервала ожидаемых значений на ряде бассейнов более значительная, чем в прошлом.

Половодье на реках Челябинской области ожидалось затяжным, по объемам притока воды к водохранилищам и по уровням воды в водных объектах ниже средних многолетних показателей по всем трем бассейнам (Камский, Уральский, Тобольский). Разрушение ледостава на реках области ожидалось в первой пятидневке апреля. Пики половодья ожидались во второй декаде апреля.

Высшие уровни на реках Омской области ожидались около нормы и выше на 0,3-0,5 м.

Предварительный анализ гидрометеорологических условий (осенне-зимний период 2011г.), определяющих величину весеннего половодья, дает основание предполагать, что высшие уровни на реках ЯНАО ожидаются в основном близкие к норме и ниже нормы на 0,3-0,5 м. На реках Надым, Пур, Таз в условиях возникновения заторов льда, характерных для этих водотоков, возможно превышение прогнозируемых величин на 0,5-0,7 м.

3. Анализ результатов проверки готовности ГТС к пропуску паводковых вод (техническое состояние ГТС в ведении Росводресурсов)

По Шершневскому, Аргазинскому, Долгобродскому, Кыштымскому, Магнитогорскому и Верхнеуральскому гидроузлам, находящихся в оперативном управлении Росводресурсов, были выполнены мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений, гидромеханического, энергетического и грузоподъемного оборудования к работе во время пропуска половодья через водопропускные сооружения. В соответствии с задачами, целями и видами деятельности, определенными Уставом ФГУ ЭВ Челябинской области, в отчетном периоде проведена следующая работа:

Соблюдены  согласованные и утвержденные режимы работы водохранилищ в период пропуска половодья. Обеспечено бесперебойное и гарантированное снабжение водными ресурсами потребителей Челябинского промрайона с населением до 1,5 млн. человек.

Завершено выполнение работ в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья через гидротехнические сооружения ФГУ ЭВ Челябинской области в 2012г.», утвержденным директором 19.01.2012г.

На Шершневском, Аргазинском, Кыштымском, Долгобродском, Магнитогорском и Верхнеуральском гидроузлах:

• 	подготовлены и опробованы в работе резервные дизельные электростанции;

• 	создан аварийный запас ГСМ для работы в период возможного аварийного отключения электроснабжения;

•	 для ликвидации аварийных ситуаций создан аварийный запас материальных ресурсов, подготовлена техника;

•	 проведена учеба по действию персонала гидроузлов согласно «Плану ликвидации возможных аварий», разработанного для каждого гидротехнического участка

•	 имеются аварийно-ремонтные бригады общей численностью 107 человек, обеспеченные соответствующими механизмами, инструментом и спецодеждой.

Для обеспечения безаварийного пропуска половодья 2012г. разработаны и согласованы в установленном порядке диспетчерские графики пропуска весеннего половодья через гидротехнические сооружения, находящиеся на балансе Учреждения. Информация по предполагаемым сбросам во время попуска половодья доведена до исполнительных органов государственной  власти, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций Челябинской области.

Режим работы специалистов в период пропуск половодья осуществлялся в соответствии с приказом по Учреждению « Об организации работ по пропуску половодья и летне-осенних па-водков» № 15 от 01.03.2012г.

Согласно данному приказу:

•	 определено время передачи информации по уровням воды в водохранилищах и состоянию ГТС;

• отработана схема передачи информации;

• 	организованы дежурства специалистов и водителей Учреждения на период пропуска половодья согласно графику дежурств и инструкции ответственному дежурному ФГУ ЭВ Челябинской области (приложение 1-3 к приказу № 15);

• 	проведены обследования гидроузлов специалистами Учреждения до и после прохождения половодья, состояние гидротехнических сооружений отмечено в актах обследования.

• 	по полученным консультациям об ожидаемых особенностях весеннего половодья Челябинского Гидрометцентра о половодье 2012 года разработаны диспетчерские графики пропуска весеннего половодья через гидротехнические сооружения гидроузлов.

Характерной особенностью половодья текущего года, как и двух предыдущих, является его маловодность. Объем весеннего половодья оказался значительно ниже среднемноголетней величины и прогнозируемых объемов. В результате этого весь объем половодья был принят водохранилищами, а расходы из водохранилищ соответствовали попускам в размере потребления.

Обстановка на всех гидроузлах наблюдалась штатная, повреждений конструкций и чрезвычайных ситуаций не отмечено. Все участки в период половодья работали слажено, осложнений по режиму работы и передаче информации не наблюдалось.

- Анализ технического состояния и безопасности ГТС, находящихся в ведении Росводресурсов.

К началу половодья свободные емкости в водохранилищах составили:

Аргазинское				473,80млн. м3  	(отм. 269,88м.)

Шершневское			50,03 млн. м3 		(отм. 223,58м.)

Кыштымское				2,18 млн. м3 		(отм. 300,64м.)

Долгобродское			78,56 млн. м3 		(отм. 363,73м.)

Верхнеуральское			52,51 млн. м3 		(отм. 381,245м.)

Магнитогорское			4,30млн. м3 		(отм. 350,840м.)

Объем весеннего половодья оказался значительно ниже нормы, но близким к прогнозируемому. Весь объем половодья был принят водохранилищами, а расходы из водохранилищ соответствовали попускам в размере потребления, за исключением Магнитогорско-Верхнеуральского каскада, где прогнозируемый объем половодья оказался значительно выше.

| № п/п | Наименование водохранилищ | Прохождение половодья | Объем половодья млн. м3 | Макс. среднесут. приток м3/с. | Уровень на конец половодья м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки | Продолжительность (дней). | Норма | Прогноз | Факт | % от прогноза |  |  |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |
| 1 | Аргазинское | 06.04 | 26.04 | 19 | 157.0 | 70,0 | 55,16 | 79 | 61,40 | 270,38 |
| 2 | Шершневское | 02.04 | 19.04 | 16 | 70.0 | 40,0 | 40,44 | 101 | 62,48 | 224,54 |
| 3 | Кыштымское | 06.04 | 24.04 | 17 | 5.0 | 5,0 | 1,21 | 24 | 1,65 | 301,01 |
| 4 | Долгобродское | 06.04 | 24.04 | 17 | 109.0 | 50,0 | 33,33 | 67 | 39,87 | 364,25 |
| 5. | Верхнеуральское | 04.04 | 29.04 | 24 | 208.0 | 50,0 | 115,38 | 231 | 137,71 | 381,975 |
| 6. | Магнитогорское | 03.04 | 20.04 | 16 | н/д | 20,0 | 35,56 | 178 | 48,55 | 350,970 |
| № |  | Обьем половодья млн. м3 |  |
| п/п | Наименование |  |  |  | % от | % от | Продолжит. |
|  | водохранилищ | норма | прогноз | фактич. | нормы | прогноза | дней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аргазинское | 157,0 | 70,0 | 55,16 | 35 | 79 | 19 |  |
| 2 | Шершневское | 70,0 | 40,0 | 40,44 | 58 | 101 | 16 |  |
| 3 | Кыштымское | 5,0 | 5,0 | 1,21 | 24 | 24 | 17 |  |
| 4 | Долгобродское | 109,0 | 50,0 | 33,33 | 36 | 67 | 17 |  |
| 5 | Верхнеуральское | 208,0 | 50,0 | 115,38 | 55 | 231 | 24 |  |
| 6 | Магнитогорское | н/д | 20,0 | 35,56 | н/д | 178 | 16 |  |

Учитывая малый объем половодья по всем гидроузлам при постоянном контроле над величиной притока и подъемом уровней воды в водохранилищах удалось обеспечить прием всего объема половодья без разрушений и повреждений конструкций гидроузлов, без возникновения чрезвычайных ситуаций. Материальный ущерб в период пропуска половодья не нанесен. Обстановка на всех гидроузлах наблюдалась штатная, повреждений конструкций и чрезвычайных ситуаций не отмечено. Все участки в период половодья работали слажено, осложнений по режиму работы и передаче информации не наблюдалось.

Режим колебаний уровней подземных вод в наблюдаемых пьезометрах земляных плотин на всех гидроузлах во время половодья в целом сохранял свои закономерности. С общим повышением воды в водохранилищах более заметно поднимались уровни подземных вод в пьезометрах. Значимых изменений по натурным наблюдениям (с последующей их обработкой и сравнительным анализом) в пьезометрах не отмечено.

Гидромеханическое и подъемное оборудование в период пропуска расходов половодья работало безотказно. Электроснабжение гидроузлов осуществлялось бесперебойно.

Инструментальные наблюдения за деформациями сооружений будут проводиться специализированной организацией, после проведения торгов.

В соответствии с действующими декларациями безопасности гидротехнических сооружений все сооружения (кроме сооружений Шершневского гидроузла) имеют ограничено – работоспособное состояние, т.е. пониженный уровень безопасности. Сооружения Шершневского гидроузла имеют нормальный уровень безопасности.

- Отчет по проведению предпаводкового обследования.

Согласно графику предпаводковых проверок отделы водных ресурсов совместно с представителями Росприроднадзора, региональных органов управления МЧС России, участвовали в проверках гидротехнических сооружений (далее - ГТС) для определения их технического состояния и готовности к пропуску весеннего половодья, в обследовании  паводкоопасных территорий.

По зоне деятельности БВУ в предпаводковый период проверено 414 ГТС.

В период  подготовки к прохождению половодья сотрудниками отдела водных ресурсов по Тюменской области совместно с Главным Управлением МЧС России по Тюменской области были обследованы 23 ГТС.

Отдел водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно с ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и Управлением по технологическому и атомному надзору по ХМАО-Югре, Департаментом гражданской защиты населения ХМАО-Югры, ЦУКС МЧС России по ХМАО-Югре, ТЦМП БУ «Центроспас-Югория» принимал участие в проверке водозащитных дамб (земляных валов) и готовность органов управления, сил и средств муниципальных звеньев РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2012 года. Всего за данный период были проверены водозащитные дамбы 17 населенных пунктов, которые могли быть подвержены затоплению в период весеннего половодья. В ходе проверок было установлено, что во всех населенных пунктах разработаны документы по безаварийному пропуску паводковых вод.

Отделом водных ресурсов по Свердловской области в предпаводковый период всего было проведено совместных обследований 322 ГТС прудов и водохранилищ.

Отделом водных ресурсов по Челябинской области выполнена проверка готовности к пропуску половодья 16 ГТС. Проверки выполнены совместно с эксплуатирующими организациями, представителями МЧС, и  Ростехнадзора.

Отделом водных ресурсов по Курганской области выполнено обследование 26 комплексов ГТС. В проведении обследования  участвовали специалисты Уральского управления Ростехнадзора, отдела водных ресурсов НОБВУ по Курганской области, Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, муниципальных органов, эксплуатирующих организаций. По результатам обследования подготовлены акты.

Отделом водных ресурсов по Ямало-Ненецкому автономному округу в предпаводковый период всего было проведено совместных обследований 2 ГТС

Отделом водных ресурсов по Омской области проведены совместные с Главным Управлением МЧС России по Омской области предпаводковые обследования 8 ГТС.

По итогам обследований составлены акты. Все проверенные ГТС находятся в исправном состоянии, подготовлены к пропуску весеннего половодья.

По зоне деятельности БВУ в период прохождения половодья и паводков проведено обследование 154 участков водоохранных зон рек и озер. Специалисты отделов водных ресурсов по субъектам принимали участие в обследовании водоохранных зон водных объектов.

На территории Тюменской области проведены обследования 55 участков, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления. По результатам проверок составлены акты осмотра, нарушений не выявлено.

Отдел водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно Росприроднадзором по ХМАО-Югре проведены обследования 2 участков, расположенных в водоохраной зоне р. Иртыш, вблизи г. Ханты-Мансийска. В результате обследования выявлено загрязнение 2 участков водоохранных зон, возбуждено 2 дела об административном  правонарушении.

Отделом водных ресурсов по Ямало-Ненецкому автономному округу инициированы совместные с Управлением Росприроднадзора по ЯНАО и Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, Главным Управлением МЧС России по ЯНАО обследование водоохранных зон  и зон  возможного затопления с целью выявления возможных источников загрязнения водных объектов. Проведены обследования 4 участков, расположенных в водоохранной зоне и зонах возможного затопления. В результате обследования выявлено загрязнение 2 участков водоохранных зон. По установленным фактам загрязнения водоохранных зон в прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа направлены материалы для принятия мер прокурорского реагирования.

Отделом водных ресурсов по Курганской области выполнено обследование 90 участков водоохранных зон 75 водных объектов. В результате обследования выявлено загрязнение 18 участков водоохранных зон, 12 водных объектов. Из проверенных водоохранных зон 14 очищено от мусора. Возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, вынесено 10 предписаний.

На территории Омской области проведены обследования 3 участков, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления. По результатам проверок составлены акты осмотра, нарушений не выявлено.

6. Анализ фактического прохождения половодья 2012 года, в том числе в бассейнах рек зоны деятельности Нижне-Обского БВУ

В период прохождения весеннего половодья и паводков специалистами БВУ осуществлялся сбор и анализ материалов, поступающих с территорий Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской, и Омской областей, ХМАО и ЯНАО. Обобщенные данные ежедневно направлялись в Федеральное агентство водных ресурсов.

В период весеннего половодья 2012 года максимальные уровни воды на реках зоны деятельности Нижне-Обского БВУ соответствовали или были близкими к прогнозируемым:

- на территории Тюменской области - максимальные уровни воды  соответствовали 70-90% обеспеченности;

- на территории Омской области - максимальные уровни воды на реках были выше нормы;

- на территории Челябинской области - уровни воды в бассейне р. Тобол соответствовали 50% обеспеченности, в бассейне р. Кама соответствовали 60-70% обеспеченности; в бассейне р. Урала соответствовали 50% обеспеченности;

- на территории Свердловской области – максимальные уровни воды большинства рек составила 75-90 %, отдельных рек горных районов 95%, рек бассейна Пышмы 40-65%.

- на территории Курганской области – максимальные уровни воды р.р. Тобол, Уй, Исеть выше г. Щадринска составила 46-60%, на остальных участках – 68-83%.

Весеннее половодье на основных реках зоны деятельности БВУ проходило следующим образом:

р. Иртыш:

- в/п с. Демьянское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 21.05 и уровень воды составил 660 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п с. Уват (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 21.05 и уровень воды составил 841 см, наблюдался выход воды на низкую незаселенную пойму, вода стояла на пойме 45 дней;

- в/п г. Тобольск (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 18.05 и уровень воды составил 456 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Омск (Омская область) - пик половодья наблюдался 02.05 и уровень воды составил 56 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п пг. Черлак (Омская область) – пик половодья наблюдался 01.05 и уровень воды составил 402 см, выход воды на пойму не наблюдался.

р. Тобол (приток р. Иртыш):

- в/п с. Иевлево (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 14-15.05, уровень воды составил 601 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Ялуторовск (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 05.05, уровень воды составил 388 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Курган (Курганская область) пик половодья наблюдался 07-08,05, уровень воды составил 400 см , выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п  п. Звериноголовское (Курганская область, трансграничный створ с Республикой Казахстан) пик половодья наблюдался 25-26.04, уровень воды составил 623 см, выхода воды на пойму не наблюдалось.

р. Тавда (приток р. Тобол):

- в/п с. Нижняя Тавда (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 24-25.05, уровень воды составил 688 см, выход воды на пойму не наблюдался;

р. Тура (приток р. Тобол):

- в/п с. Покровское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 10.05, уровень воды составил 561 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Тюмень (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 10-11.05, уровень воды составил 522 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Туринск (Свердловская область) - пик половодья наблюдался 29.04, уровень воды составил 455 см, наблюдался выход на пойму – 33 дня;

р. Пышма (приток р. Тура):

- в/п с. Богандинское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 02.05, уровень воды составил 427 см, выход воды на пойму не наблюдался;

р. Ница (приток р. Тура):

- в/п с. Ирбит (Свердловская область) - пик половодья наблюдался 17.04, максимальный уровень воды составил 615 см, наблюдался выход на пойму – 13 дней;.

р. Исеть (приток р. Тобол):

- в/п с. Исетское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 16.05 и уровень воды составил 357 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п с. Мехонское (Курганская область) - пик половодья наблюдался 16.04 и уровень воды составил 382 см выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Шадринск (Курганская область) - пик половодья наблюдался 17.04 и уровень воды составил 237 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Далматово (Курганская область) - пик половодья наблюдался 12.04 и уровень воды составил 230 см, наблюдался выход на пойму в течение 2 дней;

- в/п г. Катайск (Курганская область) - пик половодья наблюдался 11.04 и уровень воды составил 430 см, выхода воды на пойму не наблюдалось.

р. Уй (приток р. Тобол):

- в/п г. Степное (Челябинская область) - пик половодья наблюдался 14.04 и уровень воды составил 301 см, выход воды на пойму не наблюдался.

р. Ишим (приток р. Иртыш):

- в/п с. Викулово (Тюменская область) - максимальный уровень воды наблюдался 04.05 и составил 252 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п с. Абатское (Тюменская область) – пик половодья наблюдался 02.05, уровень воды составил 460 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Ишим (Тюменская область) – пик половодья наблюдался 28.04, уровень воды составил 360 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п с. Ильинское (Тюменская область, трансграничный створ с Республикой Казахстан) – пик половодья наблюдался 22.04, уровень воды составил 656 см, выход воды на пойму не наблюдался.

р. Карасуль

- в/п Стрехнино – пик половодья наблюдался 10 апреля, уровень воды составил 514 см, вода на пойме 06-13 апреля – 7 дней.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа по состоянию на 20 июня на всех реках округа сформировался пик весеннего половодья и продолжается спад уровня воды, прерываемый дождевыми осадками и небольшим повышением уровня воды на малых реках. Выход на пойму произошел на реках: Вах (Ваховск), Иртыш (Ханты-Мансийск) - уровень составил 544 см, Конда (Алтай), Северная Сосьва (Березово). Сведений о подтоплений не поступало. Высшие уровни весеннего половодья наблюдались в первой декаде июня и ниже среднемноголетних характеристик на 1,5-3,3 м и ниже низших многолетних характеристик на 0,02-1,85 м (кроме р. Иртыш)

В связи с тем, что в настоящее время на севере Ямало-Ненецкого автономного округа весеннее половодье продолжается данные о характере его прохождения  систематизировать и проанализировать в полном объеме не возможно.

В соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 30.03.2005 г. № 42 «Об установлении режимов работы водохранилищ и водохозяйственных систем» осуществлялся оперативный ежедневный контроль соблюдения режимов наполнения и сработки водохранилищ. По каждому водохранилищу в журнал записывались ежедневные сведения об уровнях воды в верхнем бьефе, величинах сбросных расходов, количестве забираемой воды, изменениях объема водохранилищ.

При прохождении весеннего половодья совместно с Тобол-Торгайской, Ишимской, Иртышской бассейновыми водными инспекциями (Республика Казахстан) осуществлялась корректировка графика режима работы водохранилищ, расположенных на территории Республика Казахстан и оказывающих влияние на водохранилища и на водохозяйственную обстановку по зоне деятельности Нижне-Обского БВУ.

К началу половодья 2012 года водохранилища Челябинской области были сработаны с учетом прогнозных данных. По водохранилищам, имевшим рабочую сработку к началу половодья выше прогнозных объемов притока, предполоводной сработки не проводилось.

Приток за период половодья 2012 года к основным водохранилищам области составил:

в бассейне р. Тобол:

- Иремельское водохранилище на р. В. Иремель – 6,09 млн. м³ с максимальным среднесуточным притоком 4,64 м³/с (14.04.2011). Приток полностью аккумулировался водохранилищем;

- Аргазинское водохранилище на р. Миасс – 55,16 млн. м³ с максимальным притоком 61,4 м³/с. Приток полностью аккумулировался водохранилищем;

- Шершневское водохранилище на р. Миасс – 44 млн. м³ с максимальным притоком 62,5 м³/с. Приток полностью аккумулировался водохранилищем;

- Кыштымское на р. Кыштым – 1,21 млн. м³ с максимальным притоком              1,65 м³/с. Приток полностью аккумулировался водохранилищем;

- Брединское водохранилище на р. Синташта – 24,1 млн. м³. Приток полностью аккумулировался водохранилищем, холостых сбросов не осуществлялось;

- Южноуральское на р. Увелька – 96,2 млн. м³ с максимальным среднесуточным притоком 134 м³/с. Максимальный сбросной расход через гидроузел осуществлялся 8-9 апреля с расходом 149 м³/с;

- Троицкое водохранилище на р. Уй – 284,5 млн. м³ с максимальным суточным притоком 392 м3/с. Максимальный сбросной расход через гидроузел осуществлялся 9 апреля и составил 400 м³/с.

в бассейне р. Кама:

- Долгобродское водохранилище на р. Уфа – 33,33 млн. м³ с максимальным притоком 39,9 м³/с. Максимальный сбросной расход составил   35,2 м³/с.

- Нязепетровское водохранилище на р. Уфа – 98,7 млн. м³ с максимальным притоком 121 м³/с (15.04.2010 г.).Приток аккумулировался водохранилищем до его заполнения. Максимальный сбросной расход составил    60,0 м³/с 16-17 апреля.

в бассейне р. Урал:

- Верхнеуральское водохранилище на р. Урал – 115,38 млн. м³ с максимальным среднесуточным притоком 138 м³/с. Водохранилище заполнилось до НПУ, излишки притока пропускались транзитом. Максимальный сбросной расход с водохранилища составлял 100 м3/с (12.04.2012 г.).

По состоянию на 28 июня наполненность основных водохранилищ составила: Аргазинского – 54 %, Кыштымского – 95 %, Верхнеуральского – 98 %, Брединского – 90 %, Иремельского – 38,5 %, Шершневского – 88%, Нязепетровского -100 %, Долгобродского – 85%, Магнитогорского 100%.

На территории Свердловской области значительная часть рек зарегулирована, и большинство водохранилищ расположено в каскаде: Верхне-Макаровское и Волчихинское - на р. Чусовая; Ново-Мариинское и Ревдинское - на р. Ревда; Сылвинское и Ниже-Сылвинское - на р. Сылва; Верхне-Сергинское, Нижне-Сергинское и Михайловское - на р. Серга.

Практически все основные водохранилища Свердловской области к концу июня 2012 года заполнены до нормального подпорного уровня. Исключение составляют два водохранилища Екатеринбургского промузла: Волчихинское наполнено на 88% (79% в 2011 году), Верхне-Макаровское на 98% (78% в 2011 году).

Для бесперебойного промышленного и централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Екатеринбурга в 2012-2013 водохозяйственном году используется полезная отдача водохранилищ, расположенных на р. Чусовой, - Верхне-Макаровского и Волчихинского, на р. Ревде – Ново-Мариинского и Ревдинского, на р. Уфе – Нязепетровского водохранилища, входящих в единую  водохозяйственную систему.

Также к середине июня наполнились водохранилища Нижне-Тагильского промузла, за исключением Нижне-Тагильского водохранилища, которое заполнено в настоящее время на 84%.

На территории Курганской области прохождение и развитие паводковой обстановки зависит от складывающихся гидрометеорологических условий на территории области и Республики Казахстан, а также режима природоохранных попусков воды Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ в Республике Казахстан. На начало половодья (к 26 марта 2012 года) объем воды в двух водохранилищах составил 967,0 млн.м3, в том числе в Верхне-Тобольском водохранилище 545,6 млн.м3, в Каратомарском – 421,4 млн.м3. Суммарная свободная емкость при этом составила 419,7 млн.м3, в том числе в Верхне-Тобольском водохранилище 271,0 млн.м3, в Каратомарском – 164,6 млн.м3.

На конец половодья ( 30 апреля 2012 г.) суммарный объем воды в водохранилищах составил 1296,8 млн.м3, в том числе в Верхне-Тобольском водохранилище 737,7 млн.м3, в Каратомарском водохранилище – 559,1 млн.м3. Суммарная свободная емкость при этом составила 105,8 млн.м3, в том числе по Верхне-Тобольскому водохранилищу 78,9 млн.м3, по Каратомарскому водохранилищу –26,9 млн.м3.

Сброс воды из водохранилищ в период половодья наблюдался:

- Верхне-Тобольское водохранилище –1,1 м3/с;

- Каратомарское водохранилище – от 1,5 м3/с до 9,0 м3/с (в конце половодья).

На территории Омской области прохождение и развитие паводковой обстановки зависит от складывающихся гидрометеорологических условий на территории области и Республики Казахстан, а также режима природоохранных попусков воды каскада Верхне-Иртышских водохранилищ в Республике Казахстан.

С учетом прогнозируемой водности РГП «Казгидромет» боковой приточности к Щульбинскому водохранилищу, наполнения Бухтарминского водохранилища на 01.03.2012 г – 29,871 км3, режим попусков Иртышского каскада водохранилищ на апрель 2012 г. – март 2013 года предлагается в объемах 95% обеспеченности.

На территории Тюменской области прохождение весеннего половодья на р. Ишим зависит от режима сработки Сергеевского и Петропавловского водохранилищ, расположенных на территории Республики Казахстан.

Информация по наполнению и сработке водохранилищ на р.Ишим — Республика Казахстан представлялась Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» еженедельно.

Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу наблюдался с 11 апреля при уровне воды 138,94 м БС, т.е наблюдался перелив воды через водосливные сооружения, объем водохранилища 807,4 млн. м3, сброс воды в нижний бьеф 461,0 м3/с.

Пик половодья по Петропавловскому водохранилищу наблюдался 6 апреля  при уровне воды 92,7 м БС, т.е. наблюдался перелив воды через водосливные сооружения, объем водохранилища составил 24,5 млн.м3, сброс воды в нижний  бьеф 19 м3/с.

В период весеннего половодья на территориях Тюменской области, Омской области, ЯНАО и ХМАО-Югры затопления и подтопления населенных пунктов не наблюдалось.

В Челябинской области в результате резкого увеличения притока воды в начале апреля к Карталинскому водохранилищу были увеличены сбросные расходы в нижний бьеф. Ввиду промерзания р. Караталаят вода текла поверх льда. Был подтоплен и разрушен участок автодороги. В период ледохода на р. Сим в результате затора льда в излучине реки у г. Аша наблюдалось кратковременное затопление частного сектора г. Аша, расположенного в пониженной пойме реки. Затор оперативно был ликвидирован органами МЧС.

В Курганской области в результате  увеличения сброса Волковского водохранилища на р. Исеть в створе г. Далматово были подтоплены приусадебные участки вдоль поймы. В результате сброса Троицкого водохранилища на р. Уй у с. Усть-Уйское был подтоплен подъезд к мосту через р. Уй.

В Свердловской области водами весеннего половодья было затоплено 9 мостов  и50 м автодороги: в бассейне реки Туры 5 мостов, 2 моста на р. Нице, 2 моста на р. Тагил и 50 м автодороги рекой Каква. Затопление этих мостов происходит практически ежегодно. При этом нарушается только сообщение между населенными пунктами – деревнями и селами. Сами населенные пункты не подвержены подтоплению, жизнедеятельность населения не нарушена.

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 14.11.2011 г. № 2042-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2012 году»  данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем 2012 года,                   главы муниципальных образований в Свердловской области должны представить к        28 июля 2012 г.

7. Основные мероприятия, проводимые БВУ и субъектами Российской Федерации, направленные на предотвращение негативного воздействия вод

Во исполнение приказа Федерального агентства водных ресурсов от 20.12.2011 г. № 313 «Об организации работы по подготовке и пропуску половодья и летне-осенних паводков в 2012 году» по Нижне-Обскому БВУ был издан приказ от 20.01.2012 г. № 10 «Об организации работы по подготовке и пропуску половодья и летне-осенних паводков в 2012 году».

Согласно приказу для оперативного решения вопросов, связанных с пропуском весеннего половодья и паводковых вод по зоне деятельности БВУ, создана оперативная группа из сотрудников БВУ, ФГУ «Тюменьрегионводхоз» и ФГУ ЭВ по Челябинской области; утвержден план организационных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья; организовано круглосуточное дежурство специалистов на период прохождения весеннего половодья.

В период подготовки и прохождения весеннего половодья БВУ и субъекты Российской Федерации в тесном контакте работали с региональными органами управления МЧС России (сведения о затоплении населенных пунктов, ремонтно-восстановительных работах на дамбах и т.д.); с региональными центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (прогноз высших уровней воды, ледохода; ежедневные уровни воды по всей зоне деятельности БВУ).

Отделы водных ресурсов в период прохождения половодья работали в соответствии с планами организационных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории субъекта, утвержденными БВУ.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ослабления их последствий в период весеннего половодья в субъектах Российской Федерации приняты:

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 марта 2012 г. № 136-рп «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории ХМАО-Югры».

- Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.04.2012г. № 228-П «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий и обеспечении безопасности людей на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа в период весенне-осенней распутицы 2012 году».

- Распоряжение Правительства Тюменской области «О мероприятиях по защите населения и территорий Тюменской области при наводнении и ливневых паводках в весенне-летний период 2012 г.» от 23.04.2012 г. № 622-рп.

- Распоряжение Правительства Курганской области от 13.03.2012 г. № 50-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2012 году».

- Постановление Губернатора Челябинской области от 27.02.2012 г. № 43 «О мерах по обеспечению прохождения паводковых вод на территории Челябинской области в 2012 году».

- Заседание КЧС правительства Омской области  по вопросу «О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Омской области в 2012 году». Решение № 2 от 9 февраля 2012 г.

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 14.11.2011 г. № 2042-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2012 году».

В период подготовки и прохождения весеннего половодья во всех субъектах Российской Федерации зоны деятельности БВУ проходили заседания областных и окружных комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС), в состав которых входят представители отделов водных ресурсов по Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Омской областям, ХМАО, ЯНАО и аппарата БВУ.

В субъектах Российской Федерации ежегодно проводятся противопаводковые мероприятия по защите населенных пунктов от наводнений и предупреждению чрезвычайных ситуаций, как текущего, так и капитального характера.

8. Анализ основных проблем пропуска весеннего половодья в бассейнах рек зоны деятельности БВУ.

В Свердловской области по данным Уральского управления Ростехнадзора количество опасных гидротехнических сооружений увеличилось и составляет 268, из них требуют капитального ремонта 124 сооружения. Необходимо изыскивать всевозможные источники финансирования, для того, чтобы снизить количество опасных гидроузлов в области, тем самым снижая риск вредного воздействия вод в период весеннего половодья.

На территории Курганской области в 2012 году проблем пропуска весеннего половодья не возникало.

Вместе с тем, как и прежде, отмечаем, что основной проблемой при пропуске весеннего половодья многоводных и очень многоводных лет на территории Курганской области являются наводнения - затопление обширных территорий, освоенных в поймах рек, наносящее  значительный материальный ущерб объектам экономики, населению. Основные стокоформирующие территории, с которых вода поступает в Курганскую область – это верховья р. Тобол и бассейн реки Уй. Наиболее неблагоприятные условия возникают тогда, когда быстро формирующийся сток с этих водосборных территорий совпадает по времени добегания на входе в Курганскую область. При этих условиях наводнения на территории Курганской области носят катастрофический характер. Такими были наводнения в 1947 и 1994 годах (1 и 2 % обеспеченности). Менее катастрофическими наводнения наблюдаются в том случае, если поступление стока с верховий Тобола по времени будет отличаться от стока по р. Уй.

С 1965, 1972 гг. сток реки Тобол на территории Костанайской области Республики Казахстан зарегулирован водохранилищами многолетнего регулирования, предназначенными для аккумулирования воды в многоводные годы с целью гарантированного обеспечения водой в маловодные годы. Данные водохранилища не регулируют пропуск половодья. Вместе с тем, согласованные действия по вопросам пропуска весеннего половодья Правительства Курганской области и Акимата Костанайской области в отдельные годы позволяли создать в данных водохранилищах определенную свободную емкость для приема стока в период половодья и срезки максимальных расходов. Но из-за неудовлетворительной оправдываемости долгосрочных гидрологических прогнозов как Казгидромета, так и Росгидромета в отдельные годы эти свободные емкости не заполнялись, или наоборот заполнялись очень быстро и оставшийся объём с максимальными расходами воды поступал в Курганскую область.

Наводнения на реке Исеть и вызывающие затопление гг. Шадринск, Далматово и других населенных пунктов, наблюдаются практически в природных условиях, так как существующий каскад водохранилищ и прудов на территории Свердловской области из-за небольшого их суммарного объема не регулируют пропуск весеннего половодья.

Река Миасс на территории Челябинской области в верховьях зарегулирована водохранилищами многолетнего регулирования стока. Целевое назначение этих водохранилищ также для водообеспечения населения и отраслей экономики Челябинской области. Поэтому пропуск половодья не регулируется.

Ущерб от катастрофических  наводнений в Курганской области велик. Так, в 1994 году (обеспеченность 2%) материальный ущерб по области был оценен в размере 85,13 млрд. рублей (в ценах 1994 г.), из них на г. Курган пришлось 41,58 млрд. рублей, т.е. почти половина от общего ущерба. Учитывая то, что на территории Курганской области отсутствуют регулирующие емкости,  то снизить ущерб от наводнений в частности  для г. Кургана и прилегающих районов  возможно за счет предотвращения одновременного поступления максимальных расходов воды половодья р. Тобол и р. Уй. При наличии моделирования пропуска весеннего половодья данная задача  могла бы быть решена по договоренности с Казахстанской Стороной.

Анализ прохождения паводка на территории ЯНАО за прошлые годы позволяет сделать вывод, что каждые 55 лет уровень воды в бассейнах основных рек автономного округа превышает норму, создает угрозу населению и объектам экономики. На территории округа опасные гидрологические явления, когда уровни воды в реках в период половодья достигали критических отметок, регистрировались в 1998 г. на р. Надым (г. Надым) в 1999 г. на р. Обь (г. Салехард), р. Малая Обь (п. Мужи), р. Сыня (п. Овгорт), р. Надым (г. Надым), в 2004 г. на р. Надым (г. Надым) и на р. Сыня (п. Овгорт).

Исходя, из опыта прошлых лет и прогноза специалистов можно отметить, что половодье на реках округа в летне-весенний 2012 г., по своим природным параметрам не носило угрожающего характера.

На территории деятельности ХМАО-Югры, Тюменской, Челябинской, Омской областей проблем пропуска весеннего половодья нет.

9. Рекомендации по улучшению организации работ по пропуску половодий и паводков и предложения по осуществлению мероприятий от негативного воздействия вод

Для улучшения организации работ по пропуску половодий и паводков и осуществления мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия вод необходимо:

- Обеспечить территориальные отделы водных ресурсов соответствующими программами и картографическими материалами для составления более точного прогноза, определения границ подтопления и разработки моделей развития паводковой обстановки;

- Продолжение строительства защитных противопаводковых дамб, доведение существующих дамб до максимальных параметров защиты;

- Расчистка и спрямление русел участков рек в целях увеличения их пропускной способности;

- Приведение опасных и аварийных комплексов ГТС в рабочее состояние; усиление контроля за состоянием и эксплуатацией ГТС в период прохождения весеннего половодья и паводков, уделив особое внимание ГТС, находящимся в аварийном состоянии;

- Организовать дополнительные пункты наблюдений на реках в период прохождения весеннего половодья в многоводные годы.

- Обеспечить страховую защиту инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску затопления и подтопления на паводкоопасных территориях.

- Улучшить информационный обмен с оперативными службами региональных органов управления МЧС России, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральным агентством по энергетике, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральным агентством морского и речного транспорта, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Ростехнадзорома, Росприроднадзором, Роспотребнадзором с целью получения по их каналам сведений об аварийных и чрезвычайных ситуациях на водных объектах.

- Улучшить  взаимодействие со средствами массовой информации по освещению деятельности отделов водных ресурсов и подведомственных Росводресурсам организаций в период прохождения половодья и паводков.

10. Итоги пропуска половодья и летне-осенних паводков 2012 г.

Весеннее половодье 2012 г. на основных реках Курганской области наблюдалось непродолжительным, в основном средним по водности,на участке р.Исеть ниже г.Далматово и на р.Миасс - маловодным. 	Максимальные уровни воды весеннего половодья оказались выше  средних многолетних значений  на 0,2 – 0,4 м на участках р.Тобол-с.Звериноголовское, р.Уй – с.Усть Уйское, р.Исеть  выше г.Шадринска. На остальных участках максимальные уровни оказались ниже средних многолетних значений на 0,2-0,5 м.

Обеспеченность максимальных уровней в р.Тобол, р.Уй, р.Исеть выше г.Шадринска составила 46-60 %, на остальных  участках  - 68- 83 %.

На водохранилищах многолетнего регулирования стока реки Тобол, расположенных в Костанайской области Республики Казахстан, сформировавшийся суммарный приток воды в период весеннего половодья 2012 года	в объеме 372 млн. м3, был полностью аккумулирован в свободной емкости водохранилищ. В Курганскую область поступал сток воды за счет попусков из Каратомарского водохранилища с расходами 1,5-5 м3/с и приточности с частной водосборной площади ниже створа данного гидроузла. Основное поступление воды по бассейну реки Тобол произошло по реке Уй из Челябинской области с учетом стока реки Тогузак (Республика Казахстан).

В целом по Курганской области весеннее половодье прошло спокойно, аварий, связанных с пропуском весеннего половодья на реках не наблюдалось.

Анализ водохозяйственной обстановки показал, что паводок на реках Омской области в 2012 году прошел в плановом режиме, без затоплений и разрушений.

За период половодья на реках Челябинской области водность в пределах многолетних значений. Половодье 2012 года относится к категории среднее.

Обеспеченность максимальных уровней воды большинства рек Свердловской области составила 75-90%, отдельных рек горных районов 95%, Ницы в районе г. Ирбита, рек бассейна Пышмы в основном 40-65%. В связи с тем, что во многих реках Свердловской области пики половодья прошли раньше обычных сроков и были они в основном меньше средних многолетних величин, водность рек в мае была существенно ниже нормы (по оперативным данным на 40-60% меньше, в большинстве рек бассейна Тавды на 20-40%).

Из анализа водохозяйственной обстановки во время прохождения весеннего половодья на реках Ямало-Ненецкого автономного округа возникновение ледовых заторов, превышение уровней НЯ и ОЯ и подтоплений прилегающих территорий не зафиксировано.

На реках Ханты-Мансийского автономного округа-Югры водность ниже прошлого года. Половодье прошло спокойно, без затоплений населенных пунктов.

По итогам прохождения половодья в Тюменской области максимальные уровни воды вошли в интервал величин, прогнозируемых, и оказались близкими к уровням 2011 г., только по р. Ишим максимальные уровни были на 1,5-2,3 м выше прошлогодних за счет попусков, поступающих с Сергеевского водохранилища (Республика Казахстан), в период снеготаяния. Максимальные уровни воды соответствовали 55-90 % обеспеченности. Затоплений на территории юга Тюменской области не происходило. В целом половодье 2012 г. прошло спокойно.

Приложение № 5

к  приказу Федерального агентства водных ресурсов

от  20 декабря 2011 г  № 313

Отчет Нижне-Обского БВУ о характере и размерах нанесенного ущерба в 2012 году

| № п/п | Водный объект | Максимальное превышение над НЯ* (+/-), см | Информация об ущербе на отчетный момент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Человеческие жертвы | Разрушенные, поврежденные объекты | Площадь затопления, км2 | Оценка материального ущерба, тыс. руб. |
|  |  |  | всего | пострадавшие | раненые | погибшие | ГТС (кол-во, тип) | дороги, км | линии электропередач, связи (км/тип) | поселения (кол-во/тип) | жилые дома объекты экономики (кол-во) | всего | в т.ч. с/х угодий |  |
| Свердловская область |
| 1 | Р. Тура | 195 | нет | нет | нет | нет | нет | 5 мостов | нет | нет | нет | нет | нет | Работа паромов |
| 2 | Р. Ница | 115 | нет | нет | нет | нет | нет | 2 моста | нет | нет | нет | нет | нет | Работа паромов |
| 3 | Р. Тагил |  | нет | нет | нет | нет | нет | 2 моста | нет | нет | нет | нет | нет | Лодочная переправа |
| 4 | Р. Каква |  | нет | нет | нет | нет | нет | 50 м | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| Челябинская область |
| 5 | Р. Сим | 270 | 136 | 136 | нет | нет | нет | нет | нет | частный сектор г. Аша | 114 жилых домов | нет | нет | 3500,0 |
| 6 | Р. Караталаят |  | нет | нет | нет | нет | нет | 2,0 км | нет | нет | нет | нет. свед | нет. свед | 6302,016 |
|  | Всего: |  | 136 | 136 | нет | нет | нет | 9 мостов, 2,05 км | нет | 1 | 114 | нет. свед | нет. свед | 9802,016 Данные по ущербу по Свердловской области будут посчитаны в конце июля. |

*НЯ – уровень неблагоприятного явления